## Slide 1
低成本設備輔助檢傷（報告版）
聚焦：訊號如何取得 × 如何結合主訴做判斷
5 篇論文 · 每篇 2 頁

## Slide 2
總結 ①
便宜設備現在能取得哪些 EHR 數據？
每列＝ EHR 項目 ｜ 便宜取得方式 ｜ 出現於哪幾篇 ｜ 成熟度（綠=可靠 黃=篩檢/研究 紅=受限）
心率 HR
手機相機 PPG · 夾式血氧計 · 智慧手錶
論文 1·2·3·5
成熟
血氧 SpO₂
夾式/插入式血氧計(準) · 手機相機＋閃光(篩檢級)
論文 1·2·3·5
成熟 / 篩檢
呼吸速率 RR
App 點按(RRate) · 相機拍胸部起伏 · 麥克風
論文 1
尚可用
體溫
紅外線體溫計外掛 · 相機 OCR 讀顯示
論文 1·3
成熟
血壓 BP
壓脈帶手動輸入；純手機量測尚不可靠
論文 2
受限
咳嗽 / 呼吸音
手機麥克風錄音（自動分類仍研究）
論文 3
研究中
臨床觀察（水腫·蒼白·意識）
由醫護觀察後輸入 EHR 欄位
論文 1·2
靠人判讀
註：論文 4（Joseph）不新增感測，直接沿用 EHR 既有生命徵象數字；上表列的是「用便宜設備主動取得」的對應。真正穩定 <NT$5000 的以心率、血氧、體溫、呼吸為主，血壓與聲音類仍是弱點。

## Slide 3
總結 ①B · 聚焦相機
只用手機相機（含閃光），能做到哪些？
把上一頁篩成「純相機、不外接任何硬體」能做的。狀態：綠=可靠 黃=篩檢/研究 紅=做不到/實驗
心率 HR
手指蓋後鏡頭＋閃光 → 接觸式 PPG（血液脈動亮暗）
論文 3·5
可靠
血氧 SpO₂
同段指尖影片，比紅/藍綠光脈動比值 → CNN 估算
論文 5
篩檢級
讀螢幕數字（OCR）
拍血氧計/體溫計螢幕 → OCR 讀數字（間接）
論文 3
間接·成熟
呼吸速率 RR
指尖 PPG 基線起伏，或前鏡頭拍胸部起伏
一般方法
可行·研究
體溫
相機測不到熱 → 不能直測，只能 OCR 讀體溫計
論文 3 (OCR)
不能直測
血壓 BP
PPG 波形估血壓仍實驗、不可靠、非臨床級
非這 5 篇
實驗
咳嗽 / 呼吸音
屬手機「麥克風」，不是相機的工作
—
非相機
核心
相機其實只做兩件事：① 當「接觸式血氧感測器」（指尖 PPG → 心率可靠、血氧篩檢級）；② 當「掃描器」（OCR 讀既有裝置螢幕）。體溫、血壓相機都做不好。

## Slide 4
總結 ②
現在「主訴 × EHR」的整合方法
A. 統計 / 機器學習模型
把症狀編成 0/1，和 EHR 數字放進同一條公式加權計算。
→ 論文 1 Smart Triage、論文 2 PIERS（logistic 回歸）
優：簡單、可解釋 缺：症狀需先設計成勾選項
B. 深度學習讀「自由文字」
主訴文字→詞向量(embedding)→神經網路，與 EHR 數字融合。
→ 論文 4 Joseph（加主訴 AUC 0.82→0.85）
優：最靈活、免人工整理 缺：黑盒、需大量資料
C. 人工融合（醫師）
EHR 數據＋症狀上傳儀表板，由醫師看趨勢判讀。
→ 論文 3 e-CoVig
優：免訓練資料、可解釋 缺：仍要人力
D. 規則 / 危險徵象清單（傳統）
用固定規則，如 WHO 危險徵象、ESI 分級。
→ 論文 4 用 ESI 當對照；論文 1 勾選項源自 WHO 危險徵象
優：透明、好推廣 缺：較不準（ESI AUC≈0.67）
四種方法可混用：多數系統用 A/B 自動算風險，或用 C 讓醫師把關；A、B 正是「把主訴變成模型輸入」。

## Slide 5
總覽
共通主軸：取得訊號 → 結合主訴 → 判斷
1. 便宜設備取得徵象
手機相機·血氧計·麥克風·外掛
2. 結合主訴/症狀
自由文字 或 勾選清單
3. 判斷（模型或醫師）
檢傷等級·風險機率
模型
# 論文
訊號怎麼取得
主訴怎麼結合
1 Smart Triage
夾式血氧計讀 SpO₂/心率＋人工量測
勾選症狀與徵象同進 Logistic 公式
2 PIERS
手機接血氧探頭讀 SpO₂＋手動輸入
症狀勾選＋SpO₂ 進 miniPIERS 模型
3 e-CoVig
DIY 外掛/相機測體溫·血氧·咳嗽音
自填症狀＋數據上傳，醫師人工判
4 Joseph
沿用急診既有生命徵象數字
主訴自由文字→詞向量，神經網路融合
5 Hoffman
手指按相機＋閃光→PPG→CNN 估血氧
本篇不用主訴；SpO₂ 可接入他人模型
低成本設備 × 生命徵象 × 主訴 → 初步檢傷 / 急症判斷

## Slide 6
論文 1 · 兒科快速檢傷（低收入國家） — ① 訊號如何取得
Smart Triage：低收入國家的兒童快速檢傷演算法
1 / 5
任何手機都能用？
不是隨便一台
需要 App？
要（Android 專用 App）
開源？
App 未開源
成本 vs NT$5000
超過
設備：平板（Samsung Galaxy A8）＋ Masimo iSpO₂ 夾式指尖血氧計；醫師端另有儀表板
金額：平板 ~US$200–250 ＋ 醫療級血氧計 ~US$200–300 → 整套約 NT$1.3–1.7 萬
量到哪些徵象、訊號怎麼取得
心率 HR：Masimo iSpO₂ 指夾直接讀出
血氧 SpO₂：指夾用紅光＋紅外光穿過指尖，量含氧／缺氧血液吸光差 → 算血氧
呼吸速率 RR：App 內建 RRate：跟著孩子每次呼吸點一下螢幕，換算每分鐘呼吸數（註：最後模型沒用到）
體溫：體溫計量測，護理師輸入 App
上臂圍 MUAC：捲尺量上臂，反映營養狀態
觀察徵象：水腫、蒼白由護理師勾選（人為感測）
低成本設備 × 生命徵象 × 主訴 → 初步檢傷 / 急症判斷
Notes: 【訊號取得重點】
· 心率 HR：Masimo iSpO₂ 指夾直接讀出
· 血氧 SpO₂：指夾用紅光＋紅外光穿過指尖，量含氧／缺氧血液吸光差 → 算血氧
· 呼吸速率 RR：App 內建 RRate：跟著孩子每次呼吸點一下螢幕，換算每分鐘呼吸數（註：最後模型沒用到）
· 體溫：體溫計量測，護理師輸入 App
· 上臂圍 MUAC：捲尺量上臂，反映營養狀態
· 觀察徵象：水腫、蒼白由護理師勾選（人為感測）
設備：平板（Samsung Galaxy A8）＋ Masimo iSpO₂ 夾式指尖血氧計；醫師端另有儀表板
金額：平板 ~US$200–250 ＋ 醫療級血氧計 ~US$200–300 → 整套約 NT$1.3–1.7 萬

## Slide 7
論文 1 · 兒科快速檢傷（低收入國家）
② 如何結合主訴 → 做判斷
主訴怎麼收集、怎麼和徵象結合
主訴以「結構化勾選清單」輸入（家長擔憂、呼吸困難，加觀察到的水腫、蒼白），和自動量到的生命徵象（年齡、心率、體溫、上臂圍、血氧）一起放進「同一條 Logistic 回歸公式」，各自是一個加權項，直接輸出一個住院風險機率，再用 8%／40% 兩個門檻分成紅／黃／綠。
1. 徵象 ＋ 主訴(勾選)
2. Logistic 回歸(9 變數)
模型
3. 住院風險 → 紅/黃/綠
AUROC
0.82
外部驗證判別力
一句帶走
重點：症狀與數字不是分開評分，而是同一條公式裡的權重——把「家長覺得不對勁」也變成一個可計算的變數。 把主訴當成公式裡的變數，和血氧、心率等一起加權，最直接的「結合」。
低成本設備 × 生命徵象 × 主訴 → 初步檢傷 / 急症判斷
Notes: 【結合主訴】
主訴以「結構化勾選清單」輸入（家長擔憂、呼吸困難，加觀察到的水腫、蒼白），和自動量到的生命徵象（年齡、心率、體溫、上臂圍、血氧）一起放進「同一條 Logistic 回歸公式」，各自是一個加權項，直接輸出一個住院風險機率，再用 8%／40% 兩個門檻分成紅／黃／綠。
重點：症狀與數字不是分開評分，而是同一條公式裡的權重——把「家長覺得不對勁」也變成一個可計算的變數。
把主訴當成公式裡的變數，和血氧、心率等一起加權，最直接的「結合」。

## Slide 8
論文 2 · 孕婦子癇前症檢傷 — ① 訊號如何取得
PIERS on the Move：子癇前症檢傷的手機 App
2 / 5
任何手機都能用？
手機幾乎任一台可
需要 App？
要（Android 專用）
開源？
未開源（研究／商用）
成本 vs NT$5000
低成本
設備：市售 Android 手機 ＋『Phone Oximeter』指夾血氧探頭（UBC 研發，早期經耳機孔連接）
金額：血氧探頭目標價 ~US$40 ＋ 中階 Android 手機 → 整套 < NT$5000
量到哪些徵象、訊號怎麼取得
血氧 SpO₂＋脈搏：指夾探頭：紅／紅外光穿指尖，含氧/缺氧血吸光不同 → 算 SpO₂ 與心率，傳回 App
血壓：標準血壓計量測，手動輸入
尿蛋白：標準尿液試紙，選等級輸入
症狀·病史：以勾選清單輸入（見下頁主訴）
低成本設備 × 生命徵象 × 主訴 → 初步檢傷 / 急症判斷
Notes: 【訊號取得重點】
· 血氧 SpO₂＋脈搏：指夾探頭：紅／紅外光穿指尖，含氧/缺氧血吸光不同 → 算 SpO₂ 與心率，傳回 App
· 血壓：標準血壓計量測，手動輸入
· 尿蛋白：標準尿液試紙，選等級輸入
· 症狀·病史：以勾選清單輸入（見下頁主訴）
設備：市售 Android 手機 ＋『Phone Oximeter』指夾血氧探頭（UBC 研發，早期經耳機孔連接）
金額：血氧探頭目標價 ~US$40 ＋ 中階 Android 手機 → 整套 < NT$5000

## Slide 9
論文 2 · 孕婦子癇前症檢傷
② 如何結合主訴 → 做判斷
主訴怎麼收集、怎麼和徵象結合
主訴以勾選清單輸入（頭痛／視力、胸痛／喘、出血＋腹痛）加病史（胎次、懷孕週數），和血壓、尿蛋白、探頭測到的 SpO₂ 一起丟進既有的 miniPIERS Logistic 模型，輸出「48 小時內發生嚴重併發症」的機率，再轉成紅綠燈式檢傷。
1. 徵象 ＋ 症狀(勾選)
2. miniPIERS 回歸
模型
3. 48h 危險機率 → 分級
每人耗時
5 分鐘
含所有量測與計算
一句帶走
重點：血氧探頭補上一個關鍵徵象——研究顯示把 SpO₂ 加進 miniPIERS，抓到高危孕婦的敏感度由 ~33% 升到 ~50%。 沿用成熟風險模型，手機＋血氧計把它搬到床邊；主訴與 SpO₂ 都是模型輸入。
低成本設備 × 生命徵象 × 主訴 → 初步檢傷 / 急症判斷
Notes: 【結合主訴】
主訴以勾選清單輸入（頭痛／視力、胸痛／喘、出血＋腹痛）加病史（胎次、懷孕週數），和血壓、尿蛋白、探頭測到的 SpO₂ 一起丟進既有的 miniPIERS Logistic 模型，輸出「48 小時內發生嚴重併發症」的機率，再轉成紅綠燈式檢傷。
重點：血氧探頭補上一個關鍵徵象——研究顯示把 SpO₂ 加進 miniPIERS，抓到高危孕婦的敏感度由 ~33% 升到 ~50%。
沿用成熟風險模型，手機＋血氧計把它搬到床邊；主訴與 SpO₂ 都是模型輸入。

## Slide 10
論文 3 · COVID 居家遠端監測 — ① 訊號如何取得
e-CoVig：COVID-19 症狀遠端監測的 mHealth 系統
3 / 5
任何手機都能用？
任何現代手機
需要 App？
要（Android/Flutter）
開源？
部分開源
成本 vs NT$5000
低成本
設備：一般手機＋Flutter App（Android，已上架 Google Play）；另有選配低成本外掛
金額：外掛：ESP32＋MAX30101（血氧/心率）＋MLX90614（紅外體溫），材料成本數十美元 → < NT$5000
量到哪些徵象、訊號怎麼取得
體溫：MLX90614 紅外線非接觸測額溫/耳溫；或用相機 OCR 讀家用體溫計螢幕
血氧 SpO₂＋心率：MAX30101 指尖紅/紅外光感測；或手指按後鏡頭＋閃光取得 PPG（心率）
咳嗽·呼吸音：手機麥克風錄音
症狀：App 內自填問卷
低成本設備 × 生命徵象 × 主訴 → 初步檢傷 / 急症判斷
Notes: 【訊號取得重點】
· 體溫：MLX90614 紅外線非接觸測額溫/耳溫；或用相機 OCR 讀家用體溫計螢幕
· 血氧 SpO₂＋心率：MAX30101 指尖紅/紅外光感測；或手指按後鏡頭＋閃光取得 PPG（心率）
· 咳嗽·呼吸音：手機麥克風錄音
· 症狀：App 內自填問卷
設備：一般手機＋Flutter App（Android，已上架 Google Play）；另有選配低成本外掛
金額：外掛：ESP32＋MAX30101（血氧/心率）＋MLX90614（紅外體溫），材料成本數十美元 → < NT$5000

## Slide 11
論文 3 · COVID 居家遠端監測
② 如何結合主訴 → 做判斷
主訴怎麼收集、怎麼和徵象結合
主訴以 App 自填問卷收集，和量到的體溫／血氧／心率／咳嗽音一起「加密上傳到醫師的網頁儀表板」，由醫師（人）看著數字＋症狀趨勢判斷誰在惡化——是「人來融合」，沒有自動模型。
1. 徵象 ＋ 自填症狀
2. 醫師看儀表板
3. 人工檢傷 / 惡化標記
外掛材料
數十美元
ESP32＋感測晶片
一句帶走
重點：這是另一條路線——不做自動評分，把客觀數據送到醫師眼前，讓專業判斷取代電話追蹤。 融合由「人」完成：便宜設備負責把徵象與症狀變成醫師看得到的硬數據。
低成本設備 × 生命徵象 × 主訴 → 初步檢傷 / 急症判斷
Notes: 【結合主訴】
主訴以 App 自填問卷收集，和量到的體溫／血氧／心率／咳嗽音一起「加密上傳到醫師的網頁儀表板」，由醫師（人）看著數字＋症狀趨勢判斷誰在惡化——是「人來融合」，沒有自動模型。
重點：這是另一條路線——不做自動評分，把客觀數據送到醫師眼前，讓專業判斷取代電話追蹤。
融合由「人」完成：便宜設備負責把徵象與症狀變成醫師看得到的硬數據。

## Slide 12
論文 4 · 急診檢傷的深度學習 — ① 訊號如何取得
用深度學習從急診檢傷的「少量資訊」揪出重症病人
4 / 5
任何手機都能用？
不涉及手機
需要 App？
病人端不需 App
開源？
開源（MIT）
成本 vs NT$5000
低成本
設備：無任何硬體。純軟體／機器學習，跑在醫院既有電子病歷／檢傷系統裡
金額：無硬體成本（不需買任何東西）
量到哪些徵象、訊號怎麼取得
生命徵象（結構化）：心率、呼吸、血壓、體溫、血氧，加年齡/性別
血氧／心率：來自標準指夾血氧計
血壓：手臂壓脈帶
體溫：電子體溫計
主訴（文字）：護理師鍵入的一句自由文字，交給模型理解語意
低成本設備 × 生命徵象 × 主訴 → 初步檢傷 / 急症判斷
Notes: 【訊號取得重點】
· 生命徵象（結構化）：心率、呼吸、血壓、體溫、血氧，加年齡/性別
· 血氧／心率：來自標準指夾血氧計
· 血壓：手臂壓脈帶
· 體溫：電子體溫計
· 主訴（文字）：護理師鍵入的一句自由文字，交給模型理解語意
設備：無任何硬體。純軟體／機器學習，跑在醫院既有電子病歷／檢傷系統裡
金額：無硬體成本（不需買任何東西）

## Slide 13
論文 4 · 急診檢傷的深度學習
② 如何結合主訴 → 做判斷
主訴怎麼收集、怎麼和徵象結合
主訴是護理師打的「自由文字」。模型先把文字斷詞、轉成詞向量（embedding，讓意義相近的詞數字也相近），再和生命徵象數字一起餵進神經網路的共同層，由網路自己「學」出哪些字句代表危險，輸出重症機率。
1. 生命徵象數字 ＋ 主訴文字
2. 神經網路融合
模型
3. 24h 重症機率
最佳 AUC
0.851
對比 ESI 只有 0.672
一句帶走
重點：這是最典型的「文字＋數字」自動融合。加入主訴文字後，AUC 由 0.82 升到 0.85，遠勝傳統 ESI（0.67）。 不需人工整理症狀，讓深度學習直接讀懂主訴文字，是最靈活的結合方式。
低成本設備 × 生命徵象 × 主訴 → 初步檢傷 / 急症判斷
Notes: 【結合主訴】
主訴是護理師打的「自由文字」。模型先把文字斷詞、轉成詞向量（embedding，讓意義相近的詞數字也相近），再和生命徵象數字一起餵進神經網路的共同層，由網路自己「學」出哪些字句代表危險，輸出重症機率。
重點：這是最典型的「文字＋數字」自動融合。加入主訴文字後，AUC 由 0.82 升到 0.85，遠勝傳統 ESI（0.67）。
不需人工整理症狀，讓深度學習直接讀懂主訴文字，是最靈活的結合方式。

## Slide 14
論文 5 · 手機相機測血氧（原理） — ① 訊號如何取得
智慧手機相機血氧偵測：誘導低血氧研究
5 / 5
任何手機都能用？
原理上任何手機
需要 App？
要擷取用 App
開源？
資料＋程式開源(MIT)
成本 vs NT$5000
低成本
設備：未改裝的市售手機（Google Nexus 6P）：手指蓋後鏡頭、開閃光即可
金額：幾乎零成本（用手邊既有手機）→ 遠 < NT$5000
量到哪些徵象、訊號怎麼取得
血氧 SpO₂：手指蓋後鏡頭、閃光從內照亮組織；相機逐格記錄血液脈動造成的細微顏色(RGB)變化＝PPG 訊號
原理 ratio-of-ratios：含氧與缺氧血紅素對紅光 vs 藍/綠光吸收不同；比較各色『脈動(AC)/穩定(DC)』比值 → 反推含氧量
心率：PPG 的脈動頻率本身就含心率
低成本設備 × 生命徵象 × 主訴 → 初步檢傷 / 急症判斷
Notes: 【訊號取得重點】
· 血氧 SpO₂：手指蓋後鏡頭、閃光從內照亮組織；相機逐格記錄血液脈動造成的細微顏色(RGB)變化＝PPG 訊號
· 原理 ratio-of-ratios：含氧與缺氧血紅素對紅光 vs 藍/綠光吸收不同；比較各色『脈動(AC)/穩定(DC)』比值 → 反推含氧量
· 心率：PPG 的脈動頻率本身就含心率
設備：未改裝的市售手機（Google Nexus 6P）：手指蓋後鏡頭、開閃光即可
金額：幾乎零成本（用手邊既有手機）→ 遠 < NT$5000

## Slide 15
論文 5 · 手機相機測血氧（原理）
② 如何結合主訴 → 做判斷
主訴怎麼收集、怎麼和徵象結合
本篇「不使用主訴」，只做純訊號 → 血氧。它是上游的「感測積木」：量到的 SpO₂（低於 90% 警示）本身就是一個徵象，可以接到像論文 1、4 那樣的「主訴＋徵象」融合模型裡，補上「連便宜手機都能量血氧」這一塊。
1. 手機相機 PPG
2. CNN 估血氧
模型
3. SpO₂(<90% 警示)
平均誤差
MAE 5.0%
低血氧偵測 81% 敏感度
一句帶走
重點：這篇解決的是『怎麼用一支普通手機取得血氧』；把它產生的 SpO₂ 餵進前幾篇的融合模型，就能結合主訴。 本身不含主訴，但提供最便宜的血氧來源，可當作其他融合模型的輸入。
低成本設備 × 生命徵象 × 主訴 → 初步檢傷 / 急症判斷
Notes: 【結合主訴】
本篇「不使用主訴」，只做純訊號 → 血氧。它是上游的「感測積木」：量到的 SpO₂（低於 90% 警示）本身就是一個徵象，可以接到像論文 1、4 那樣的「主訴＋徵象」融合模型裡，補上「連便宜手機都能量血氧」這一塊。
重點：這篇解決的是『怎麼用一支普通手機取得血氧』；把它產生的 SpO₂ 餵進前幾篇的融合模型，就能結合主訴。
本身不含主訴，但提供最便宜的血氧來源，可當作其他融合模型的輸入。

## Slide 16
小結
兩種「結合主訴」的路線
A. 自動融合（模型）
把徵象數字＋主訴一起餵給模型，直接輸出風險/分級
論文 1 Smart Triage：勾選症狀＋SpO₂ 進 Logistic
論文 2 PIERS：症狀＋SpO₂ 進 miniPIERS
論文 4 Joseph：主訴『自由文字』進神經網路（最靈活）
論文 5 Hoffman：提供便宜 SpO₂，可當上游輸入
B. 人工融合（醫師）
便宜設備只負責把徵象＋症狀變成客觀數據
上傳儀表板，由醫師看趨勢判斷惡化
論文 3 e-CoVig 走這條路
優點：不需訓練資料、可解釋；缺點：仍要人力
訊號取得越便宜（手機相機/麥克風/外掛），就越能把「量徵象＋聽主訴」下放到第一線，補上沒有專業設備的缺口。
低成本設備 × 生命徵象 × 主訴 → 初步檢傷 / 急症判斷