## Slide 1
低成本設備輔助檢傷（完整整合版）
報告摘要 ＋ 5 篇逐篇詳解 · 一份整合
含「相機 / App / 便宜設備」能力分層
報告 + 詳細

## Slide 2
1
第一部分
報告摘要（快速看懂）
共通主軸、能力分層（相機/App/便宜設備）、EHR 數據、相機能做什麼、主訴×EHR 整合方法

## Slide 3
總覽
共通主軸：取得訊號 → 結合主訴 → 判斷
1. 便宜設備取得徵象
手機相機·血氧計·麥克風·外掛
2. 結合主訴/症狀
自由文字 或 勾選清單
3. 判斷（模型或醫師）
檢傷等級·風險機率
模型
# 論文
訊號怎麼取得
主訴怎麼結合
1 Smart Triage
夾式血氧計讀 SpO₂/心率＋人工量測
勾選症狀與徵象同進 Logistic 公式
2 PIERS
手機接血氧探頭讀 SpO₂＋手動輸入
症狀勾選＋SpO₂ 進 miniPIERS 模型
3 e-CoVig
DIY 外掛/相機測體溫·血氧·咳嗽音
自填症狀＋數據上傳，醫師人工判
4 Joseph
沿用急診既有生命徵象數字
主訴自由文字→詞向量，神經網路融合
5 Hoffman
手指按相機＋閃光→PPG→CNN 估血氧
本篇不用主訴；SpO₂ 可接入他人模型
低成本設備 × 生命徵象 × 主訴 → 初步檢傷 / 急症判斷

## Slide 4
能力分層 · 總覽
只用相機 → 加 App → 加便宜設備，各能測到什麼
累加關係：每一層都包含前一層的能力，往下再多加。
Lv1 只用相機（＋閃光）
成本 $0 · 任何手機 · 代表：論文 5
心率、血氧(篩檢)、呼吸；心房顫動、心率變異；OCR 讀既有裝置螢幕；影像篩檢：貧血·黃疸·微血管回填·瞳孔·非接觸臉部 rPPG。 （測不到體溫、血壓）
Lv2 ＋ App（麥克風·觸控·動作，仍無外接）
成本 $0 · 純軟體 · 代表：論文 1·3·4
在 Lv1 之上再加：咳嗽/呼吸音(麥克風)、呼吸速率(點按 RRate)、動作/步態(加速度計)，以及症狀自填 / 主訴輸入（← 讓「結合主訴」成真）。
Lv3 ＋ 便宜外接設備（< NT$5000）
成本 數十~數百美元 · 代表：論文 1·2·3
在 Lv2 之上再加：血氧/心率(醫療級·準，夾式血氧計)、體溫(紅外線計)、血壓(壓脈帶)、單導程心電圖(貼片)、尿蛋白/血糖(試紙)、上臂圍(量尺)。
低成本設備 × 生命徵象 × 主訴 → 初步檢傷 / 急症判斷

## Slide 5
能力分層 · 對照表
哪個數值，從哪一層開始能測？
數值 / EHR
Lv1 只相機
Lv2 ＋App（麥克風·觸控）
Lv3 ＋便宜外接設備
心率 HR
篩檢（接觸 PPG）
篩檢
可靠（血氧計）
血氧 SpO₂
篩檢（相機＋閃光）
篩檢
可靠（夾式血氧計）
呼吸速率 RR
概略（PPG/胸部）
可（點按·麥克風）
可
體溫
只能 OCR 讀
只能 OCR 讀
可靠（紅外線計）
血壓 BP
—
—
可（壓脈帶）
心電圖 ECG
—
—
可（單導程貼片）
心房顫動 / 心律不整
篩檢（PPG）
篩檢
可（ECG 更準）
咳嗽 / 呼吸音
—
可（麥克風）
可
症狀 / 主訴
—
可（觸控輸入）
可
影像篩檢：貧血·黃疸·CRT·瞳孔·HRV
可（影像）
可
可
尿蛋白 / 血糖
—
—
可（試紙）
「—」= 該層做不到 · 「篩檢」= 篩檢級、不取代正式檢驗 · 「可靠」= 接近醫療級。體溫/血壓/心電圖幾乎都要到 Lv3。
低成本設備 × 生命徵象 × 主訴 → 初步檢傷 / 急症判斷

## Slide 6
總結 · EHR 數據
便宜設備現在能取得哪些 EHR 數據？
每列＝ EHR 項目 ｜ 便宜取得方式 ｜ 出現於哪幾篇 ｜ 成熟度（綠=可靠 黃=篩檢/研究 紅=受限）
心率 HR
手機相機 PPG · 夾式血氧計 · 智慧手錶
論文 1·2·3·5
成熟
血氧 SpO₂
夾式/插入式血氧計(準) · 手機相機＋閃光(篩檢級)
論文 1·2·3·5
成熟 / 篩檢
呼吸速率 RR
App 點按(RRate) · 相機拍胸部起伏 · 麥克風
論文 1
尚可用
體溫
紅外線體溫計外掛 · 相機 OCR 讀顯示
論文 1·3
成熟
血壓 BP
壓脈帶手動輸入；純手機量測尚不可靠
論文 2
受限
咳嗽 / 呼吸音
手機麥克風錄音（自動分類仍研究）
論文 3
研究中
臨床觀察（水腫·蒼白·意識）
由醫護觀察後輸入 EHR 欄位
論文 1·2
靠人判讀
註：論文 4（Joseph）不新增感測，直接沿用 EHR 既有生命徵象數字；上表列的是「用便宜設備主動取得」的對應。真正穩定 <NT$5000 的以心率、血氧、體溫、呼吸為主，血壓與聲音類仍是弱點。

## Slide 7
聚焦相機 · 基本
只用手機相機（含閃光），能做到哪些？
純相機、不外接任何硬體能做的。狀態：綠=可靠 黃=篩檢/研究 紅=做不到/實驗
心率 HR
手指蓋後鏡頭＋閃光 → 接觸式 PPG（血液脈動亮暗）
論文 3·5
可靠
血氧 SpO₂
同段指尖影片，比紅/藍綠光脈動比值 → CNN 估算
論文 5
篩檢級
讀螢幕數字（OCR）
拍血氧計/體溫計螢幕 → OCR 讀數字（間接）
論文 3
間接·成熟
呼吸速率 RR
指尖 PPG 基線起伏，或前鏡頭拍胸部起伏
一般方法
可行·研究
體溫
相機測不到熱 → 不能直測，只能 OCR 讀體溫計
論文 3 (OCR)
不能直測
血壓 BP
PPG 波形估血壓仍實驗、不可靠、非臨床級
非這 5 篇
實驗
咳嗽 / 呼吸音
屬手機「麥克風」，不是相機的工作
—
非相機
核心
相機其實只做兩件事：① 當「接觸式血氧感測器」（指尖 PPG → 心率可靠、血氧篩檢級）；② 當「掃描器」（OCR 讀既有裝置螢幕）。體溫、血壓相機都做不好。

## Slide 8
聚焦相機 · 進階
手機相機還能「篩檢」出這些（超出這 5 篇的研究）
以下多來自這 5 篇以外的相機健康量測文獻，屬篩檢/研究級。狀態：綠=較成熟 黃=篩檢/研究 紅=實驗
心房顫動 / 心律不整
手指 PPG 脈搏不規則 → 偵測
統合 敏感94%/特異96%
篩檢級
心率變異 HRV
PPG 逐拍間隔 → 自律神經/壓力
接觸 或 臉部 rPPG
可行
貧血 / 血紅素 Hb
眼結膜 或 指甲床影像 → 估 Hb
結膜~75%；HemaApp
篩檢/研究
黃疸 / 膽紅素（新生兒）
皮膚 或 鞏膜影像 → 估膽紅素
BiliCam R.84–.91、BiliScreen
篩檢
微血管回填 CRT
指壓後短影片 → 自動測回填時間
Cap App；敗血症檢傷
新興
瞳孔光反射 PLR
前鏡頭＋閃光拍瞳孔對光收縮
PupilScreen；腦傷/中風
研究
非接觸臉部 rPPG
環境光拍臉 → 心率/呼吸/HRV（免碰）
HR 誤差~0.1–0.4 bpm
HR 可靠
共同原理：都在分析影像的「顏色·脈動·形狀」。多屬篩檢/研究級、不取代正式檢驗；顏色類（血氧·貧血·黃疸）受膚色影響是共同限制。

## Slide 9
總結 · 整合方法
現在「主訴 × EHR」的整合方法
A. 統計 / 機器學習模型
把症狀編成 0/1，和 EHR 數字放進同一條公式加權計算。
→ 論文 1 Smart Triage、論文 2 PIERS（logistic 回歸）
優：簡單、可解釋 缺：症狀需先設計成勾選項
B. 深度學習讀「自由文字」
主訴文字→詞向量(embedding)→神經網路，與 EHR 數字融合。
→ 論文 4 Joseph（加主訴 AUC 0.82→0.85）
優：最靈活、免人工整理 缺：黑盒、需大量資料
C. 人工融合（醫師）
EHR 數據＋症狀上傳儀表板，由醫師看趨勢判讀。
→ 論文 3 e-CoVig
優：免訓練資料、可解釋 缺：仍要人力
D. 規則 / 危險徵象清單（傳統）
用固定規則，如 WHO 危險徵象、ESI 分級。
→ 論文 4 用 ESI 當對照；論文 1 勾選項源自 WHO 危險徵象
優：透明、好推廣 缺：較不準（ESI AUC≈0.67）
四種方法可混用：多數系統用 A/B 自動算風險，或用 C 讓醫師把關；A、B 正是「把主訴變成模型輸入」。

## Slide 10
2
第二部分
5 篇論文逐篇詳解
每篇 6 頁：臨床問題與 dataset、設備與感測、完整流程圖、子模組訓練、結果與限制

## Slide 11
1
論文 1 · 兒科快速檢傷（低收入國家）
Smart Triage：低收入國家的兒童快速檢傷演算法
引用數 約 40–90（估計）
IF ≈ 2.6–3.4（Front. Pediatr．Q1 兒科）
2022
出處：Mawji A, Li E, Dunsmuir D, et al. Smart triage: development of a rapid pediatric triage algorithm for use in low-and-middle income countries. Front Pediatr. 2022;10:976870. ＋外部驗證：Kigo J, et al. PLOS Digit Health. 2024;3(6):e0000293.
一句話看懂
一台平板＋一個夾手指的血氧計，護理師幾分鐘就能把病童分成紅／黃／綠三級，決定誰要先救。
這篇在做什麼？（白話）
低收入國家的診所常擠滿生病的孩子，卻沒有足夠受過訓練的醫護，很難一眼看出哪個孩子病危。這團隊做了「Smart Triage」：一台平板 App 加一個夾在手指上的便宜血氧計。護理師在門口花幾分鐘，輸入幾個簡單事實（年齡、家長是否擔心、有沒有呼吸困難、水腫、蒼白）加上自動量到的生命徵象（心率、血氧、體溫、上臂圍），一條統計公式就把孩子分成紅（緊急）／黃（優先）／綠（非緊急）。用烏干達約 1,600 名兒童建立、再用肯亞約 5,000 名兒童測試，能可靠地標出後來真的需要住院的孩子（準確度分數約 0.82）。
低成本設備 × 生命徵象 × 主訴 → 初步檢傷 / 急症判斷
Notes: 【給講者的白話稿】
一句話：一台平板＋一個夾手指的血氧計，護理師幾分鐘就能把病童分成紅／黃／綠三級，決定誰要先救。
為什麼重要（臨床問題）：在低收入國家的門診／急診，大量生病的孩子湧入、醫護太少，很難快速看出誰已經病危（包含早期敗血症）。晚一步發現最重的孩子就可能致命。這個問題就是：給第一線人員一個「免大量訓練、又快又可靠」的方法，在進門第一關就把孩子分成『現在要救』和『可以安全等候』。
白話總結：低收入國家的診所常擠滿生病的孩子，卻沒有足夠受過訓練的醫護，很難一眼看出哪個孩子病危。這團隊做了「Smart Triage」：一台平板 App 加一個夾在手指上的便宜血氧計。護理師在門口花幾分鐘，輸入幾個簡單事實（年齡、家長是否擔心、有沒有呼吸困難、水腫、蒼白）加上自動量到的生命徵象（心率、血氧、體溫、上臂圍），一條統計公式就把孩子分成紅（緊急）／黃（優先）／綠（非緊急）。用烏干達約 1,600 名兒童建立、再用肯亞約 5,000 名兒童測試，能可靠地標出後來真的需要住院的孩子（準確度分數約 0.82）。

## Slide 12
論文 1 · 兒科快速檢傷（低收入國家）
① 臨床問題 ＋ ② 在什麼資料上訓練
臨床問題（為什麼重要）
在低收入國家的門診／急診，大量生病的孩子湧入、醫護太少，很難快速看出誰已經病危（包含早期敗血症）。晚一步發現最重的孩子就可能致命。這個問題就是：給第一線人員一個「免大量訓練、又快又可靠」的方法，在進門第一關就把孩子分成『現在要救』和『可以安全等候』。
資料集 Dataset
訓練（開發）資料：烏干達 Jinja 轉診醫院，前瞻收案 1,612 名急性生病的 5 歲以下兒童
預測標籤：是否「住院」——當作『病危／需緊急照護』的客觀替身；住院率約 23%
用平板 App 當場收資料（非事後翻病歷）；資料非公開
切分：80／20 訓練／測試 ＋ 10 折交叉驗證
外部驗證：肯亞 2 家醫院共 5,003 名兒童（Kigo 2024）
低成本設備 × 生命徵象 × 主訴 → 初步檢傷 / 急症判斷

## Slide 13
論文 1 · 兒科快速檢傷（低收入國家）
③ 設備 · 推測金額 · 怎麼取得徵象
任何手機都能用？
不是隨便一台
需要 App？
要（Android 專用 App）
開源？
App 未開源
成本 vs NT$5000
超過
設備：平板（Samsung Galaxy A8）＋ Masimo iSpO₂ 夾式指尖血氧計；醫師端另有儀表板
金額：平板 ~US$200–250 ＋ 醫療級血氧計 ~US$200–300 → 整套約 NT$1.3–1.7 萬
這是「醫療級夾式血氧計」，不是幾百塊的小玩意；整套超過 NT$5000。可重用的是已發表的 9 變數 logistic 公式（可自行實作）。
量哪些徵象、怎麼取得
心率 HR：Masimo iSpO₂ 指夾直接讀出
血氧 SpO₂：指夾用紅光＋紅外光穿過指尖，量含氧／缺氧血液吸光差 → 算血氧
呼吸速率 RR：App 內建 RRate：跟著孩子每次呼吸點一下螢幕，換算每分鐘呼吸數（註：最後模型沒用到）
體溫：體溫計量測，護理師輸入 App
上臂圍 MUAC：捲尺量上臂，反映營養狀態
觀察徵象：水腫、蒼白由護理師勾選（人為感測）
低成本設備 × 生命徵象 × 主訴 → 初步檢傷 / 急症判斷

## Slide 14
論文 1 · 兒科快速檢傷（低收入國家）
④ 完整流程圖（橘框＝需訓練的模型）
1. 病童到檢傷檯
急性生病兒童＋家長到門診
2. 護理師輸入症狀
勾選家長擔憂、呼吸困難、水腫、蒼白
3. 夾式血氧計量測
自動讀 SpO₂、心率
4. 量體溫·臂圍·呼吸
體溫計、MUAC 尺、RRate 點按
5. 算 9 項風險分數
logistic 回歸算住院機率
模型
6. 套用 8%·40% 門檻
低切點顧敏感、高切點顧特異
7. 分成紅/黃/綠三級
決定看診先後
8. 儀表板追蹤病人
高風險排最前
藍框＝一般步驟（量測/輸入/顯示）；橘框＝從資料學來的模型。順著箭頭看，就是這篇的完整運作。
低成本設備 × 生命徵象 × 主訴 → 初步檢傷 / 急症判斷
Notes: 【流程逐步講解】
1. 病童到檢傷檯：急性生病兒童＋家長到門診
2. 護理師輸入症狀：勾選家長擔憂、呼吸困難、水腫、蒼白
3. 夾式血氧計量測：自動讀 SpO₂、心率
4. 量體溫·臂圍·呼吸：體溫計、MUAC 尺、RRate 點按
5. 算 9 項風險分數：logistic 回歸算住院機率
6. 套用 8%·40% 門檻：低切點顧敏感、高切點顧特異
7. 分成紅/黃/綠三級：決定看診先後
8. 儀表板追蹤病人：高風險排最前

## Slide 15
論文 1 · 兒科快速檢傷（低收入國家）
④ 各子模組的訓練 ＋ 各感測器介紹
子模組（怎麼訓練的）
檢傷風險模型 ★核心 · 多變數 Logistic 回歸（非 XGBoost）
訓練：烏干達 1,612 童；bootstrap 逐步挑出 9 個預測因子
輸入→輸出：9 項輸入 → 住院機率 0–1
門檻切分規則 · 資料調校（非學習模型）
訓練：在資料上選 8%（~90% 敏感度）、40%（~90% 特異度）
輸入→輸出：機率 → 紅/黃/綠
RRate 呼吸估計 · 節拍／訊號處理（非模型）
訓練：另篇發表的方法
輸入→輸出：點按節奏 → 呼吸/分
SpO₂／HR 運算 · Masimo 硬體內建（廠商演算法）
訓練：非本團隊訓練
輸入→輸出：光訊號 → 血氧/心率
※ 外部驗證（Kigo 2024）只重新校準模型的「截距」一個參數，就能用到肯亞。
感測器逐個看
Masimo iSpO₂ 指夾 ｜ 血氧＋心率
紅／紅外光穿指尖，含氧與缺氧血吸光不同；分離出血液脈動 → 算 SpO₂ 與心率
RRate（軟體感測） ｜ 呼吸速率
用觸控螢幕：每次呼吸點一下，把間隔換算成呼吸/分
體溫計 ／ MUAC 量尺 ｜ 體溫 ／ 上臂圍
標準量測後輸入 App
護理師（人為感測） ｜ 水腫·蒼白·呼吸困難·家長擔憂
以勾選清單輸入
低成本設備 × 生命徵象 × 主訴 → 初步檢傷 / 急症判斷

## Slide 16
論文 1 · 兒科快速檢傷（低收入國家）
結果重點 ＋ 限制與注意
AUROC
0.82
外部驗證判別力
結果重點
外部驗證 AUROC：醫院1 0.826、醫院2 0.784、合併 0.821 → 良好且可跨場域
門檻設計：低切點顧敏感度(~90%)、高切點顧特異度(~90%)
落地效果：肯亞「打上靜脈抗生素的時間」縮短約 57%
限制與注意（不能過度樂觀的地方）
預測「住院」只是病危的替身，會受非臨床住院習慣影響
單一醫院開發；換到肯亞需重新校準截距才準
呼吸速率雖有收集卻沒進最終模型；體溫／MUAC 靠人工量測
整套設備超過低成本(<US$155)門檻，也無法用任意手機跑
低成本設備 × 生命徵象 × 主訴 → 初步檢傷 / 急症判斷
Notes: 【結果重點】
· 外部驗證 AUROC：醫院1 0.826、醫院2 0.784、合併 0.821 → 良好且可跨場域
· 門檻設計：低切點顧敏感度(~90%)、高切點顧特異度(~90%)
· 落地效果：肯亞「打上靜脈抗生素的時間」縮短約 57%
【限制】
· 預測「住院」只是病危的替身，會受非臨床住院習慣影響
· 單一醫院開發；換到肯亞需重新校準截距才準
· 呼吸速率雖有收集卻沒進最終模型；體溫／MUAC 靠人工量測
· 整套設備超過低成本(<US$155)門檻，也無法用任意手機跑

## Slide 17
2
論文 2 · 孕婦子癇前症檢傷
PIERS on the Move：子癇前症檢傷的手機 App
引用數 約 60（Crossref 估計）
IF 5.4（JMIR mHealth uHealth，2024）
2015
出處：Lim J, Cloete G, Dunsmuir DT, et al. Usability and feasibility of PIERS on the Move: an mHealth app for pre-eclampsia triage. JMIR Mhealth Uhealth. 2015;3(2):e37. （模型來源：Payne BA, et al. miniPIERS. PLoS Med. 2014;11:e1001589.）
一句話看懂
手機插上一個血氧探頭，護理師照著問幾個症狀，就能算出孕婦 48 小時內出大事的機率。
這篇在做什麼？（白話）
子癇前症（懷孕時血壓危險升高）在缺醫少藥的窮國奪走許多母親性命。研究者做了便宜的手機 App「PIERS on the Move」，護理師在床邊：問一串症狀清單、記血壓與尿液試紙、再用插在手機上的指夾探頭讀血氧。App 把這些送進既有的統計風險模型（miniPIERS），估出她 48 小時內發生嚴重併發症的機率並給出檢傷建議。在南非 37 位護理師/助產士測試中，改良後被評為好用；試點中一位護理師對 200+ 位孕婦做了 500+ 次評估、每次約 5 分鐘。本篇證明「可行、好用」，但沒有證明能改善結果。
低成本設備 × 生命徵象 × 主訴 → 初步檢傷 / 急症判斷
Notes: 【給講者的白話稿】
一句話：手機插上一個血氧探頭，護理師照著問幾個症狀，就能算出孕婦 48 小時內出大事的機率。
為什麼重要（臨床問題）：子癇前症是孕產婦死亡的主因，且多發生在醫師少、缺乏檢驗、離醫院遠的低收入地區。第一線護理師／助產士常難以分辨哪位高血壓孕婦即將病危（抽搐、器官衰竭），因此需要緊急轉診。這個便宜手機工具帶他們走完『問症狀 → 量測 → 算風險』，幫忙決定誰該轉診。對象是低資源地區、懷孕 20 週以上的高血壓孕婦。
白話總結：子癇前症（懷孕時血壓危險升高）在缺醫少藥的窮國奪走許多母親性命。研究者做了便宜的手機 App「PIERS on the Move」，護理師在床邊：問一串症狀清單、記血壓與尿液試紙、再用插在手機上的指夾探頭讀血氧。App 把這些送進既有的統計風險模型（miniPIERS），估出她 48 小時內發生嚴重併發症的機率並給出檢傷建議。在南非 37 位護理師/助產士測試中，改良後被評為好用；試點中一位護理師對 200+ 位孕婦做了 500+ 次評估、每次約 5 分鐘。本篇證明「可行、好用」，但沒有證明能改善結果。

## Slide 18
論文 2 · 孕婦子癇前症檢傷
① 臨床問題 ＋ ② 在什麼資料上訓練
臨床問題（為什麼重要）
子癇前症是孕產婦死亡的主因，且多發生在醫師少、缺乏檢驗、離醫院遠的低收入地區。第一線護理師／助產士常難以分辨哪位高血壓孕婦即將病危（抽搐、器官衰竭），因此需要緊急轉診。這個便宜手機工具帶他們走完『問症狀 → 量測 → 算風險』，幫忙決定誰該轉診。對象是低資源地區、懷孕 20 週以上的高血壓孕婦。
資料集 Dataset
本篇是「好不好用 ＋ 可行性」研究，不是訓練模型的研究
好用性：南非 37 位護理師／助產士做情境測試（含 Frere 醫院 22 位），兩輪迭代
可行性：1 位研究護理師對 200+ 位孕婦做了 500+ 次評估，每次約 5 分鐘
內建模型 miniPIERS 另外訓練：5 個低收入國家、2,081 位妊娠高血壓孕婦（Payne 2014）
模型標籤：入院 48 小時內是否發生嚴重母體不良結局（死亡／重大器官併發症）
低成本設備 × 生命徵象 × 主訴 → 初步檢傷 / 急症判斷

## Slide 19
論文 2 · 孕婦子癇前症檢傷
③ 設備 · 推測金額 · 怎麼取得徵象
任何手機都能用？
手機幾乎任一台可
需要 App？
要（Android 專用）
開源？
未開源（研究／商用）
成本 vs NT$5000
低成本
設備：市售 Android 手機 ＋『Phone Oximeter』指夾血氧探頭（UBC 研發，早期經耳機孔連接）
金額：血氧探頭目標價 ~US$40 ＋ 中階 Android 手機 → 整套 < NT$5000
血氧來自「真的血氧探頭」，不是手機相機。手機本身不需特殊硬體；但一定要外接這個探頭。
量哪些徵象、怎麼取得
血氧 SpO₂＋脈搏：指夾探頭：紅／紅外光穿指尖，含氧/缺氧血吸光不同 → 算 SpO₂ 與心率，傳回 App
血壓：標準血壓計量測，手動輸入
尿蛋白：標準尿液試紙，選等級輸入
症狀·病史：以勾選清單輸入（見下頁主訴）
低成本設備 × 生命徵象 × 主訴 → 初步檢傷 / 急症判斷

## Slide 20
論文 2 · 孕婦子癇前症檢傷
④ 完整流程圖（橘框＝需訓練的模型）
1. 輸入症狀·病史
頭痛/視力、胸痛/喘、出血+腹痛、胎次、週數
2. 輸入血壓
標準血壓計手動輸入
3. 輸入尿液試紙
蛋白尿等級
4. 量 SpO₂(探頭)
指夾探頭讀血氧
5. miniPIERS 風險計算
logistic 算 48h 危險機率
模型
6. 顯示風險/檢傷
紅綠燈式分級
7. 轉診·處置建議
留院／治療／緊急轉診
藍框＝一般步驟（量測/輸入/顯示）；橘框＝從資料學來的模型。順著箭頭看，就是這篇的完整運作。
低成本設備 × 生命徵象 × 主訴 → 初步檢傷 / 急症判斷
Notes: 【流程逐步講解】
1. 輸入症狀·病史：頭痛/視力、胸痛/喘、出血+腹痛、胎次、週數
2. 輸入血壓：標準血壓計手動輸入
3. 輸入尿液試紙：蛋白尿等級
4. 量 SpO₂(探頭)：指夾探頭讀血氧
5. miniPIERS 風險計算：logistic 算 48h 危險機率
6. 顯示風險/檢傷：紅綠燈式分級
7. 轉診·處置建議：留院／治療／緊急轉診

## Slide 21
論文 2 · 孕婦子癇前症檢傷
④ 各子模組的訓練 ＋ 各感測器介紹
子模組（怎麼訓練的）
miniPIERS 風險模型 ★唯一模型 · 多變數 Logistic 回歸（逐步後退挑變數）
訓練：5 國 2,081 位妊娠高血壓孕婦，前瞻收案、bootstrap 內部驗證
輸入→輸出：症狀+血壓+尿蛋白+SpO₂ → 48h 危險機率
血氧演算（探頭） · 訊號處理（紅/紅外比值，非學習模型）
訓練：廠商演算法
輸入→輸出：光訊號 → SpO₂
※ 本篇沒有訓練任何新模型；貢獻是把既有模型「搬到手機＋血氧計上、測好不好用」。
感測器逐個看
Phone Oximeter 指夾探頭 ｜ 血氧＋脈搏
指尖夾在光源與感測器之間，紅／紅外光穿透，脈動訊號算出 SpO₂
血壓計 ／ 尿液試紙 ｜ 血壓 ／ 尿蛋白
傳統量測後手動輸入
護理師（人為感測） ｜ 頭痛/視力、胸痛/喘、出血+腹痛、胎次、週數
以勾選清單輸入
低成本設備 × 生命徵象 × 主訴 → 初步檢傷 / 急症判斷

## Slide 22
論文 2 · 孕婦子癇前症檢傷
結果重點 ＋ 限制與注意
每人耗時
5 分鐘
含所有量測與計算
結果重點
好用性：重新設計後可用性問卷分數變好；每次完整評估中位數 4 分 55 秒
內建模型 miniPIERS 判別力 AUC 0.768
加入 SpO₂ 後敏感度由 ~32.8% 提升到 ~49.6%（特異度僅小降）→ 這就是要接血氧計的理由
限制與注意（不能過度樂觀的地方）
只是「好用／可行」研究，沒證明能改善孕婦結局或檢傷正確率
樣本小、單一國家；血氧探頭接頭易鬆、手機電力撐不了一整天
血壓與試紙要人工輸入，資料品質看操作者
模型判別力中等(AUC~0.77)、敏感度不高；App 不開源
低成本設備 × 生命徵象 × 主訴 → 初步檢傷 / 急症判斷
Notes: 【結果重點】
· 好用性：重新設計後可用性問卷分數變好；每次完整評估中位數 4 分 55 秒
· 內建模型 miniPIERS 判別力 AUC 0.768
· 加入 SpO₂ 後敏感度由 ~32.8% 提升到 ~49.6%（特異度僅小降）→ 這就是要接血氧計的理由
【限制】
· 只是「好用／可行」研究，沒證明能改善孕婦結局或檢傷正確率
· 樣本小、單一國家；血氧探頭接頭易鬆、手機電力撐不了一整天
· 血壓與試紙要人工輸入，資料品質看操作者
· 模型判別力中等(AUC~0.77)、敏感度不高；App 不開源

## Slide 23
3
論文 3 · COVID 居家遠端監測
e-CoVig：COVID-19 症狀遠端監測的 mHealth 系統
引用數 未確認（估計數十）
IF ≈ 3.8（Sensors，2021）
2021
出處：Raposo A, Marques L, Correia R, et al. e-CoVig: a novel mHealth system for remote monitoring of symptoms in COVID-19. Sensors. 2021;21(10):3397.
一句話看懂
免費 App ＋一個自製便宜小裝置，讓病人在家自己量體溫、血氧、心率、錄咳嗽，全部自動上傳給醫院看。
這篇在做什麼？（白話）
COVID 期間，居家隔離的病人主要靠護理師打電話追蹤，慢又給不了醫師硬數據。里斯本這團隊做了 e-CoVig：一個免費手機 App，加一個選配的便宜插件，讓病人自己量發燒、血氧、心率、錄咳嗽和呼吸、填症狀清單，全自動送到醫院的網頁儀表板。醫師就能一次盯很多病人、快速找出正在惡化的人，而不是靠一通電話。本篇是「我們把系統做出來並讓它能動」的工程報告，不是臨床試驗：它描述硬體、App 與雲端，展示訊號能被擷取，但沒有訓練診斷 AI、也沒有對 COVID 結果報準確率。
低成本設備 × 生命徵象 × 主訴 → 初步檢傷 / 急症判斷
Notes: 【給講者的白話稿】
一句話：免費 App ＋一個自製便宜小裝置，讓病人在家自己量體溫、血氧、心率、錄咳嗽，全部自動上傳給醫院看。
為什麼重要（臨床問題）：COVID 高峰時，大量輕中症病人在家隔離，醫護主要靠反覆打電話追蹤——費工、只有主觀口述（沒有量到的生命徵象）、還會漏掉『無聲惡化』（尤其血氧下降）。目標使用者是居家／社區照護的 COVID 病人與追蹤他們的醫護。要解決的是：可遠端、可規模化、有客觀數據的監測與檢傷。
白話總結：COVID 期間，居家隔離的病人主要靠護理師打電話追蹤，慢又給不了醫師硬數據。里斯本這團隊做了 e-CoVig：一個免費手機 App，加一個選配的便宜插件，讓病人自己量發燒、血氧、心率、錄咳嗽和呼吸、填症狀清單，全自動送到醫院的網頁儀表板。醫師就能一次盯很多病人、快速找出正在惡化的人，而不是靠一通電話。本篇是「我們把系統做出來並讓它能動」的工程報告，不是臨床試驗：它描述硬體、App 與雲端，展示訊號能被擷取，但沒有訓練診斷 AI、也沒有對 COVID 結果報準確率。

## Slide 24
論文 3 · COVID 居家遠端監測
① 臨床問題 ＋ ② 在什麼資料上訓練
臨床問題（為什麼重要）
COVID 高峰時，大量輕中症病人在家隔離，醫護主要靠反覆打電話追蹤——費工、只有主觀口述（沒有量到的生命徵象）、還會漏掉『無聲惡化』（尤其血氧下降）。目標使用者是居家／社區照護的 COVID 病人與追蹤他們的醫護。要解決的是：可遠端、可規模化、有客觀數據的監測與檢傷。
資料集 Dataset
這是「把系統做出來」的工程／概念驗證論文，沒有大型標註資料集、沒有訓練/測試切分
地點：葡萄牙里斯本（IST／IT），有肺科醫師臨床參與
驗證方式：技術可行性展示（自製裝置與手機相機都能取得可用訊號、OCR 能讀螢幕）
沒有病人數(n)、沒有 COVID 陽/陰標籤、非公開資料集
低成本設備 × 生命徵象 × 主訴 → 初步檢傷 / 急症判斷

## Slide 25
論文 3 · COVID 居家遠端監測
③ 設備 · 推測金額 · 怎麼取得徵象
任何手機都能用？
任何現代手機
需要 App？
要（Android/Flutter）
開源？
部分開源
成本 vs NT$5000
低成本
設備：一般手機＋Flutter App（Android，已上架 Google Play）；另有選配低成本外掛
金額：外掛：ESP32＋MAX30101（血氧/心率）＋MLX90614（紅外體溫），材料成本數十美元 → < NT$5000
純軟體功能（相機 PPG、麥克風、OCR）免外掛；相機 PPG 模組作者已開源，完整系統未確認開源。這篇的「融合」是靠醫師看儀表板，不是自動模型。
量哪些徵象、怎麼取得
體溫：MLX90614 紅外線非接觸測額溫/耳溫；或用相機 OCR 讀家用體溫計螢幕
血氧 SpO₂＋心率：MAX30101 指尖紅/紅外光感測；或手指按後鏡頭＋閃光取得 PPG（心率）
咳嗽·呼吸音：手機麥克風錄音
症狀：App 內自填問卷
低成本設備 × 生命徵象 × 主訴 → 初步檢傷 / 急症判斷

## Slide 26
論文 3 · COVID 居家遠端監測
④ 完整流程圖（橘框＝需訓練的模型）
1. 病人自填症狀
填 COVID 症狀問卷
2. 量體溫(紅外線)
MLX90614 或相機讀體溫計
3. 量 SpO₂/心率
MAX30101 或相機 PPG
4. 錄咳嗽·呼吸音
麥克風錄音
5. OCR 讀裝置螢幕
拍血氧計/體溫計螢幕自動讀數
模型
6. 加密上傳雲端
打包症狀+數據+音訊
7. 醫師儀表板檢視
一次看多位病人趨勢
8. 檢傷/惡化標記
醫師人工判讀、優先追蹤
藍框＝一般步驟（量測/輸入/顯示）；橘框＝從資料學來的模型。順著箭頭看，就是這篇的完整運作。
低成本設備 × 生命徵象 × 主訴 → 初步檢傷 / 急症判斷
Notes: 【流程逐步講解】
1. 病人自填症狀：填 COVID 症狀問卷
2. 量體溫(紅外線)：MLX90614 或相機讀體溫計
3. 量 SpO₂/心率：MAX30101 或相機 PPG
4. 錄咳嗽·呼吸音：麥克風錄音
5. OCR 讀裝置螢幕：拍血氧計/體溫計螢幕自動讀數
6. 加密上傳雲端：打包症狀+數據+音訊
7. 醫師儀表板檢視：一次看多位病人趨勢
8. 檢傷/惡化標記：醫師人工判讀、優先追蹤

## Slide 27
論文 3 · COVID 居家遠端監測
④ 各子模組的訓練 ＋ 各感測器介紹
子模組（怎麼訓練的）
OCR 螢幕讀值 ★唯一學習元件 · 現成 OCR 文字辨識（未自訓）
訓練：預訓練辨識模型
輸入→輸出：血氧計/體溫計螢幕照片 → 數字
相機 PPG 訊號處理 · 傳統訊號處理（非神經網路），已開源
訓練：無需訓練
輸入→輸出：指尖影片 → 脈搏波、心率
裝置 SpO₂/HR · MAX30101+MAX32664 韌體（廠商演算法）
訓練：非作者訓練
輸入→輸出：紅/紅外光 → 血氧/心率
咳嗽/呼吸音 · 只錄音上傳，未做分類器
訓練：—
輸入→輸出：音訊給人或後續分析
※ 全系統沒有作者自訓的診斷 AI；唯一「學習」來的就是現成 OCR。
感測器逐個看
MAX30101 光學血氧感測 ｜ 血氧＋心率
紅/紅外 LED 照指尖，測脈動血液吸光比例（MAX32664 做運算）
手機後鏡頭＋閃光 ｜ 心率(PPG)、讀螢幕
指尖蓋鏡頭拍血流亮暗變化；也拍螢幕給 OCR
MLX90614 紅外線體溫 ｜ 體溫
非接觸感測皮膚/耳朵放出的紅外線熱
手機麥克風 ｜ 咳嗽·呼吸音
聲學感測
ESP32 微控制器 ｜ （無線大腦，非感測器）
讀各感測晶片，Wi-Fi/藍牙串流上傳
低成本設備 × 生命徵象 × 主訴 → 初步檢傷 / 急症判斷

## Slide 28
論文 3 · COVID 居家遠端監測
結果重點 ＋ 限制與注意
外掛材料
數十美元
ESP32＋感測晶片
結果重點
做出可運作的端到端系統：App ＋雲端儀表板 ＋低成本 ESP32 裝置
手機與自製裝置都能取得體溫、血氧、心率、PPG；麥克風能錄咳嗽
OCR 能讀商用血氧計/體溫計螢幕 → 病人可沿用手邊既有小裝置
無 AUC／準確率數字，因為系統本身不做自動診斷
限制與注意（不能過度樂觀的地方）
概念驗證原型，未做臨床驗證，真實檢傷效能未知
無標註資料、無訓練診斷模型；咳嗽音只錄不判；症狀+數字靠醫師人工融合
手機相機血氧未達醫療級（可靠 SpO₂ 要靠外掛或讀真血氧計）
只在 Android 驗證；完整程式碼未全開源（僅相機 PPG 模組）
低成本設備 × 生命徵象 × 主訴 → 初步檢傷 / 急症判斷
Notes: 【結果重點】
· 做出可運作的端到端系統：App ＋雲端儀表板 ＋低成本 ESP32 裝置
· 手機與自製裝置都能取得體溫、血氧、心率、PPG；麥克風能錄咳嗽
· OCR 能讀商用血氧計/體溫計螢幕 → 病人可沿用手邊既有小裝置
· 無 AUC／準確率數字，因為系統本身不做自動診斷
【限制】
· 概念驗證原型，未做臨床驗證，真實檢傷效能未知
· 無標註資料、無訓練診斷模型；咳嗽音只錄不判；症狀+數字靠醫師人工融合
· 手機相機血氧未達醫療級（可靠 SpO₂ 要靠外掛或讀真血氧計）
· 只在 Android 驗證；完整程式碼未全開源（僅相機 PPG 模組）

## Slide 29
4
論文 4 · 急診檢傷的深度學習
用深度學習從急診檢傷的「少量資訊」揪出重症病人
引用數 約 30（Semantic Scholar）
IF ≈ 1.7–2.3（JACEP Open）
2020
出處：Joseph JW, Leventhal EL, Grossestreuer AV, et al. Deep-learning approaches to identify critically ill patients at emergency department triage using limited information. J Am Coll Emerg Physicians Open. 2020;1(5):773-781.
一句話看懂
不加任何硬體：把護理師打的「主訴文字」和幾個生命徵象一起丟給神經網路，就能比現行檢傷工具準很多地預測重症。
這篇在做什麼？（白話）
病人一到急診，檢傷護理師快速記幾個生命徵象（如心率、血壓），並打一句主訴（例如「胸痛、喘」）。這研究問：電腦能不能只讀這一點點資訊，就標出可能變重症（24 小時內死亡或進加護病房）的人？研究者用約 44.6 萬筆過去就診訓練一個神經網路，發現把「打的主訴文字」和「生命徵象數字」一起用，比護理師現在用的標準檢傷工具準很多。關鍵概念是「融合」：教一個模型同時看懂文字的意義與數字。全程不需任何新裝置或感測器，準確度的提升完全來自更聰明的軟體。
低成本設備 × 生命徵象 × 主訴 → 初步檢傷 / 急症判斷
Notes: 【給講者的白話稿】
一句話：不加任何硬體：把護理師打的「主訴文字」和幾個生命徵象一起丟給神經網路，就能比現行檢傷工具準很多地預測重症。
為什麼重要（臨床問題）：急診必須在幾秒到幾分鐘內、用非常少的資訊，判斷哪個到院病人即將變重症。標準工具——檢查生命徵象是否異常、或給 ESI 分級——會漏掉許多高危病人、也很主觀。低估延誤救命、高估浪費資源。本篇對象是美國一家繁忙學術急診的所有成人病人。
白話總結：病人一到急診，檢傷護理師快速記幾個生命徵象（如心率、血壓），並打一句主訴（例如「胸痛、喘」）。這研究問：電腦能不能只讀這一點點資訊，就標出可能變重症（24 小時內死亡或進加護病房）的人？研究者用約 44.6 萬筆過去就診訓練一個神經網路，發現把「打的主訴文字」和「生命徵象數字」一起用，比護理師現在用的標準檢傷工具準很多。關鍵概念是「融合」：教一個模型同時看懂文字的意義與數字。全程不需任何新裝置或感測器，準確度的提升完全來自更聰明的軟體。

## Slide 30
論文 4 · 急診檢傷的深度學習
① 臨床問題 ＋ ② 在什麼資料上訓練
臨床問題（為什麼重要）
急診必須在幾秒到幾分鐘內、用非常少的資訊，判斷哪個到院病人即將變重症。標準工具——檢查生命徵象是否異常、或給 ESI 分級——會漏掉許多高危病人、也很主觀。低估延誤救命、高估浪費資源。本篇對象是美國一家繁忙學術急診的所有成人病人。
資料集 Dataset
資料：美國東北一家學術急診的私有登錄檔（非公開基準）
規模：445,925 次成人就診；其中 60,901 次（13.7%）為重症
時間：2012–2020；回溯性、去識別化的例行檢傷資料
預測標籤：到院 24 小時內「死亡或進加護病房(ICU)」＝重症
去識別子集有放到程式庫；含主訴文字的版本待機構核准
低成本設備 × 生命徵象 × 主訴 → 初步檢傷 / 急症判斷

## Slide 31
論文 4 · 急診檢傷的深度學習
③ 設備 · 推測金額 · 怎麼取得徵象
任何手機都能用？
不涉及手機
需要 App？
病人端不需 App
開源？
開源（MIT）
成本 vs NT$5000
低成本
設備：無任何硬體。純軟體／機器學習，跑在醫院既有電子病歷／檢傷系統裡
金額：無硬體成本（不需買任何東西）
亮點是「演算法」：把主訴自由文字與既有生命徵象數字融合。程式碼公開於 github.com/jwjoseph/NN_triage_predict。
量哪些徵象、怎麼取得
生命徵象（結構化）：心率、呼吸、血壓、體溫、血氧，加年齡/性別
血氧／心率：來自標準指夾血氧計
血壓：手臂壓脈帶
體溫：電子體溫計
主訴（文字）：護理師鍵入的一句自由文字，交給模型理解語意
低成本設備 × 生命徵象 × 主訴 → 初步檢傷 / 急症判斷

## Slide 32
論文 4 · 急診檢傷的深度學習
④ 完整流程圖（橘框＝需訓練的模型）
1. 病人到急診檢傷
護理師做初步評估
2. 記生命徵象+主訴
量數字＋打一句主訴文字
3. 主訴轉詞向量
每個詞轉成一串數字(embedding)
模型
4. 數字正規化
生命徵象、年齡、性別縮到同尺度
5. 神經網路融合
共同層把文字向量＋數字一起看
模型
6. 輸出重症機率
0–1 的 24h 死亡/ICU 機率
模型
7. 門檻→高風險警示
超過切點→亮紅燈/調整分級
藍框＝一般步驟（量測/輸入/顯示）；橘框＝從資料學來的模型。順著箭頭看，就是這篇的完整運作。
低成本設備 × 生命徵象 × 主訴 → 初步檢傷 / 急症判斷
Notes: 【流程逐步講解】
1. 病人到急診檢傷：護理師做初步評估
2. 記生命徵象+主訴：量數字＋打一句主訴文字
3. 主訴轉詞向量：每個詞轉成一串數字(embedding)
4. 數字正規化：生命徵象、年齡、性別縮到同尺度
5. 神經網路融合：共同層把文字向量＋數字一起看
6. 輸出重症機率：0–1 的 24h 死亡/ICU 機率
7. 門檻→高風險警示：超過切點→亮紅燈/調整分級

## Slide 33
論文 4 · 急診檢傷的深度學習
④ 各子模組的訓練 ＋ 各感測器介紹
子模組（怎麼訓練的）
詞向量編碼器 · 學習得到的 word embeddings
訓練：本院 ~44.6 萬筆主訴文字
輸入→輸出：主訴斷詞 → 數值向量（意義相近的詞靠得近）
融合神經網路 ★主模型 · 前饋神經網路（sigmoid 輸出）
訓練：445,925 次就診、24h 死亡/ICU 標籤監督學習
輸入→輸出：詞向量＋正規化數字 → 重症機率
純數字神經網路（對照） · 2 層全連接
訓練：同資料，只用數字
輸入→輸出：AUC 0.811
梯度提升樹（對照） · boosting 決策樹
訓練：同數字特徵
輸入→輸出：AUC 0.820
Logistic 回歸（對照） · 線性基準
訓練：同數字特徵
輸入→輸出：AUC 0.803
※ 關鍵發現：把主訴文字加進去，AUC 由最好的純數字 0.820 升到 0.851，遠勝傳統規則。
感測器逐個看
指夾血氧計 ／ 壓脈帶 ／ 體溫計 ｜ 血氧·心率 ／ 血壓 ／ 體溫
都是急診既有標準器材，護理師量測後輸入
護理師鍵入的主訴 ｜ 病人主觀不適（文字）
自由文字，交給模型理解語意——這是本篇的主角
低成本設備 × 生命徵象 × 主訴 → 初步檢傷 / 急症判斷

## Slide 34
論文 4 · 急診檢傷的深度學習
結果重點 ＋ 限制與注意
最佳 AUC
0.851
對比 ESI 只有 0.672
結果重點
最佳模型＝主訴文字＋生命徵象的神經網路：AUC 0.851
只用數字：神經網路 0.811、梯度提升 0.820、Logistic 0.803
現行工具遠遜：生命徵象異常規則 0.521（接近瞎猜）、ESI 分級 0.672
白話：把那句主訴加進去，就比最好的純數字模型再高 3+ 分，更電輾傳統規則
限制與注意（不能過度樂觀的地方）
單中心、回溯資料，是否能搬到別家醫院未驗證
標籤（24h 死亡/ICU）是重症替身，受住院習慣影響
主訴文字因人而異、有縮寫錯字，換地方可能變差
只證明『預測更準』，沒證明改善病人結局；神經網路是黑盒、可解釋性低
低成本設備 × 生命徵象 × 主訴 → 初步檢傷 / 急症判斷
Notes: 【結果重點】
· 最佳模型＝主訴文字＋生命徵象的神經網路：AUC 0.851
· 只用數字：神經網路 0.811、梯度提升 0.820、Logistic 0.803
· 現行工具遠遜：生命徵象異常規則 0.521（接近瞎猜）、ESI 分級 0.672
· 白話：把那句主訴加進去，就比最好的純數字模型再高 3+ 分，更電輾傳統規則
【限制】
· 單中心、回溯資料，是否能搬到別家醫院未驗證
· 標籤（24h 死亡/ICU）是重症替身，受住院習慣影響
· 主訴文字因人而異、有縮寫錯字，換地方可能變差
· 只證明『預測更準』，沒證明改善病人結局；神經網路是黑盒、可解釋性低

## Slide 35
5
論文 5 · 手機相機測血氧（原理）
智慧手機相機血氧偵測：誘導低血氧研究
引用數 約 25（估計）
IF ≈ 14.8（npj Digital Medicine，2022；極高）
2022
出處：Hoffman JS, Viswanath VK, Tian C, et al. Smartphone camera oximetry in an induced hypoxemia study. npj Digit Med. 2022;5(1):146.（華盛頓大學 UbiComp Lab）
一句話看懂
把手指按在「沒改裝的普通手機」後鏡頭上、開閃光，軟體讀血液細微的顏色閃動，就能估血氧——正是你說的『手指按相機測血氧』。
這篇在做什麼？（白話）
血液需要足夠氧氣；太低（叫低血氧）是 COVID、氣喘、慢性肺病等危險的警訊。醫師平常用夾手指的血氧計量血氧（SpO₂）。這研究問：一支普通、沒改裝的手機能不能做同樣的事？你把手指按在手機後鏡頭上、開閃光，軟體讀血液的細微顏色閃動來估氧氣。為了公平測試，六位志願者在診所安全地吸入低氧氣體，讓真實血氧一路降到約 70%，再讓一個神經網路學著預測。手機方法平均誤差約 5 個百分點、能正確標出約 8 成的危險低值——有潛力，但仍不如真正的醫療血氧計準。
低成本設備 × 生命徵象 × 主訴 → 初步檢傷 / 急症判斷
Notes: 【給講者的白話稿】
一句話：把手指按在「沒改裝的普通手機」後鏡頭上、開閃光，軟體讀血液細微的顏色閃動，就能估血氧——正是你說的『手指按相機測血氧』。
為什麼重要（臨床問題）：低血氧（SpO₂ 偏低）是 COVID、氣喘、慢性阻塞性肺病、肺炎等惡化的早期警訊。標準的夾式血氧計準，但很多人沒有，尤其資源不足地區。如果普通手機靠一次軟體更新就能量血氧，幾十億人就多了一個便宜、隨手可得的篩檢工具。本篇對象是健康成人志願者（用來建立與驗證方法），屬概念驗證，不是對病人的部署試驗。
白話總結：血液需要足夠氧氣；太低（叫低血氧）是 COVID、氣喘、慢性肺病等危險的警訊。醫師平常用夾手指的血氧計量血氧（SpO₂）。這研究問：一支普通、沒改裝的手機能不能做同樣的事？你把手指按在手機後鏡頭上、開閃光，軟體讀血液的細微顏色閃動來估氧氣。為了公平測試，六位志願者在診所安全地吸入低氧氣體，讓真實血氧一路降到約 70%，再讓一個神經網路學著預測。手機方法平均誤差約 5 個百分點、能正確標出約 8 成的危險低值——有潛力，但仍不如真正的醫療血氧計準。

## Slide 36
論文 5 · 手機相機測血氧（原理）
① 臨床問題 ＋ ② 在什麼資料上訓練
臨床問題（為什麼重要）
低血氧（SpO₂ 偏低）是 COVID、氣喘、慢性阻塞性肺病、肺炎等惡化的早期警訊。標準的夾式血氧計準，但很多人沒有，尤其資源不足地區。如果普通手機靠一次軟體更新就能量血氧，幾十億人就多了一個便宜、隨手可得的篩檢工具。本篇對象是健康成人志願者（用來建立與驗證方法），屬概念驗證，不是對病人的部署試驗。
資料集 Dataset
6 位健康成人（編號 10001–10006），在認證實驗室（Clinimark）做「誘導低血氧」
受試者吸入受控低氧氣體，血氧安全地一階一階降到約 70%（個別讀值低至 ~61%）
比過去手機研究（只到 85–100%）涵蓋更廣的危險範圍
收集 >10,000 對血氧讀值；真值來自 FDA 核准的參考血氧計；相機 30Hz 記錄
評估：留一受試者法（用其他 5 人訓練、測從沒看過的第 6 人）
資料集＋範例程式公開（MIT）：github.com/ubicomplab/oximetry-phone-cam-data
低成本設備 × 生命徵象 × 主訴 → 初步檢傷 / 急症判斷

## Slide 37
論文 5 · 手機相機測血氧（原理）
③ 設備 · 推測金額 · 怎麼取得徵象
任何手機都能用？
原理上任何手機
需要 App？
要擷取用 App
開源？
資料＋程式開源(MIT)
成本 vs NT$5000
低成本
設備：未改裝的市售手機（Google Nexus 6P）：手指蓋後鏡頭、開閃光即可
金額：幾乎零成本（用手邊既有手機）→ 遠 < NT$5000
只在單一機型（Nexus 6P）驗證，跨機型未證實。App 固定了相機色彩增益（紅1x/綠3x/藍18x），讓穿過手指的微弱藍綠光可用。未推出消費者產品。
量哪些徵象、怎麼取得
血氧 SpO₂：手指蓋後鏡頭、閃光從內照亮組織；相機逐格記錄血液脈動造成的細微顏色(RGB)變化＝PPG 訊號
原理 ratio-of-ratios：含氧與缺氧血紅素對紅光 vs 藍/綠光吸收不同；比較各色『脈動(AC)/穩定(DC)』比值 → 反推含氧量
心率：PPG 的脈動頻率本身就含心率
低成本設備 × 生命徵象 × 主訴 → 初步檢傷 / 急症判斷

## Slide 38
論文 5 · 手機相機測血氧（原理）
④ 完整流程圖（橘框＝需訓練的模型）
1. 手指按相機+閃光
閃光從內照亮指尖組織
2. 錄 RGB 影片(30Hz)
固定色彩增益抓微弱光
3. 抽取 R/G/B 脈搏
每格平均成紅綠藍三條脈動波
4. 濾波·正規化 PPG
去漂移雜訊、分 AC/DC
5. 算 ratio-of-ratios
各色 AC/DC 比值＝含氧指標
6. CNN 回歸血氧
卷積網路模仿血氧物理
模型
7. 輸出 SpO₂ 估計
預測未看過者的血氧
8. 90% 門檻→低血氧警示
低於 90% 判為低血氧
藍框＝一般步驟（量測/輸入/顯示）；橘框＝從資料學來的模型。順著箭頭看，就是這篇的完整運作。
低成本設備 × 生命徵象 × 主訴 → 初步檢傷 / 急症判斷
Notes: 【流程逐步講解】
1. 手指按相機+閃光：閃光從內照亮指尖組織
2. 錄 RGB 影片(30Hz)：固定色彩增益抓微弱光
3. 抽取 R/G/B 脈搏：每格平均成紅綠藍三條脈動波
4. 濾波·正規化 PPG：去漂移雜訊、分 AC/DC
5. 算 ratio-of-ratios：各色 AC/DC 比值＝含氧指標
6. CNN 回歸血氧：卷積網路模仿血氧物理
7. 輸出 SpO₂ 估計：預測未看過者的血氧
8. 90% 門檻→低血氧警示：低於 90% 判為低血氧

## Slide 39
論文 5 · 手機相機測血氧（原理）
④ 各子模組的訓練 ＋ 各感測器介紹
子模組（怎麼訓練的）
CNN 血氧估計 ★唯一模型 · 卷積神經網路（刻意模仿 ratio-of-ratios 物理）
訓練：誘導低血氧資料的『顏色訊號→血氧』配對；真值來自 FDA 核准血氧計；留一受試者驗證
輸入→輸出：R/G/B 相機 PPG → SpO₂
ratio-of-ratios 特徵 · 解析式訊號處理（非學習）
訓練：無需訓練
輸入→輸出：AC/DC 比值 → 含氧指標
※ CNN 設計上要（1）壓低心跳變異影響、（2）處理手機相機的雜訊。
感測器逐個看
手機後鏡頭（CMOS） ｜ R/G/B 反射光
手指蓋鏡頭、閃光照亮，逐格量返回的紅綠藍光；每次心跳血量增加→返回光忽暗忽亮＝脈搏
LED 閃光燈 ｜ 光源
提供穿透手指、可被血液吸收的光，是反射式量測的必要光源
低成本設備 × 生命徵象 × 主訴 → 初步檢傷 / 急症判斷

## Slide 40
論文 5 · 手機相機測血氧（原理）
結果重點 ＋ 限制與注意
平均誤差
MAE 5.0%
低血氧偵測 81% 敏感度
結果重點
留一受試者下，深度學習估血氧平均絕對誤差(MAE) 5.00%（σ 1.90），涵蓋 70–100%
偵測低血氧(SpO₂<90%)：敏感度約 81%、特異度約 79%
白話：平均離真值約 5 分，10 個危險讀值抓到約 8 個
對照：FDA 建議血氧計誤差 <3.5% → 有潛力但還沒到醫療級
限制與注意（不能過度樂觀的地方）
樣本極小（6 位健康人），不一定適用真實病人／長者／有病者
只用單一機型（Nexus 6P），跨手機未驗證
MAE 5% 超過 FDA <3.5% 建議 → 屬篩檢/概念驗證，非診斷級
膚色多樣性有限（已知會影響血氧量測）；且在無動作的實驗室條件下測
低成本設備 × 生命徵象 × 主訴 → 初步檢傷 / 急症判斷
Notes: 【結果重點】
· 留一受試者下，深度學習估血氧平均絕對誤差(MAE) 5.00%（σ 1.90），涵蓋 70–100%
· 偵測低血氧(SpO₂<90%)：敏感度約 81%、特異度約 79%
· 白話：平均離真值約 5 分，10 個危險讀值抓到約 8 個
· 對照：FDA 建議血氧計誤差 <3.5% → 有潛力但還沒到醫療級
【限制】
· 樣本極小（6 位健康人），不一定適用真實病人／長者／有病者
· 只用單一機型（Nexus 6P），跨手機未驗證
· MAE 5% 超過 FDA <3.5% 建議 → 屬篩檢/概念驗證，非診斷級
· 膚色多樣性有限（已知會影響血氧量測）；且在無動作的實驗室條件下測

## Slide 41
綜合比較 ①
五篇一次看懂：設備 · 成本 · 量到的徵象
# 論文
設備型態
推測金額
< NT$5000?
量到的徵象
1 Smart Triage
平板＋夾式血氧計
約 NT$1.3–1.7 萬
否（超過）
血氧·心率·體溫·呼吸·上臂圍
2 PIERS on Move
手機＋血氧探頭
約 NT$1–2 千
是
血氧·脈搏·血壓·尿蛋白
3 e-CoVig
手機＋DIY 外掛
材料 數十美元
是
體溫·血氧·心率·咳嗽音
4 Joseph 2020
無（純軟體）
無硬體
是
急診既有生命徵象
5 Hoffman 2022
純手機相機
≈ 0（用既有機）
是
血氧 SpO₂
真正「便宜（<NT$5000）」的是純手機、DIY 外掛、純軟體；醫療級夾式血氧計整套會超過。
低成本設備 × 生命徵象 × 主訴 → 初步檢傷 / 急症判斷

## Slide 42
綜合比較 ②
五篇一次看懂：主訴 · 模型 · 資料 · 輸出 · 開源
# 論文
用主訴?
核心模型
訓練資料
檢傷輸出
開源?
1 Smart Triage
是·勾選
Logistic 回歸（9 變數）
烏干達 1,612 童
紅/黃/綠三級
否
2 PIERS
是·勾選
miniPIERS Logistic
5 國 2,081 孕婦
48h 危險機率
否
3 e-CoVig
是·人工融合
無自訓模型（僅 OCR）
無（概念驗證）
儀表板·人工判
部分
4 Joseph
是·文字/深度學習
神經網路（文字＋數字）
44.6 萬急診就診
24h 重症機率
是·MIT
5 Hoffman
否
CNN（相機 PPG）
6 人誘導低血氧
血氧＋90% 門檻
是·MIT
想自己動手：第 4 篇 Joseph（開源程式）＋第 5 篇 Hoffman（開源資料）最好上手。
低成本設備 × 生命徵象 × 主訴 → 初步檢傷 / 急症判斷

## Slide 43
重點總結
看完這 5 篇，你該記住的 6 件事
① 已有多種可行做法
用便宜設備＋主訴做檢傷，橫跨兒科、產科、COVID、急診——不是紙上談兵。
② 兩條融合路線
A：把數字＋主訴丟給模型自動算（1、2、4、5）；B：資料上傳、讓醫師在儀表板判（3）。
③ 主訴很有價值
Joseph 用數字證明：加入主訴文字，AUC 由 0.82 升到 0.85，遠勝傳統 ESI 0.67。
④ 手機測血氧的原理
Hoffman 說清楚：手指按相機＋閃光→血液顏色閃動(PPG)→ratio-of-ratios→CNN 估血氧。
⑤ 「便宜」有分寸
純手機/麥克風/ESP32/純軟體 真的 <NT$5000；醫療級夾式血氧計整套會超過。
⑥ 多為概念驗證
多是單中心/小樣本，離「臨床證明能救命」還有距離；開源程度不一（4、5 開源）。
低成本設備 × 生命徵象 × 主訴 → 初步檢傷 / 急症判斷

## Slide 44
資料可信度說明
關於引用數、impact factor 與一個更正
引用數與 impact factor 怎麼看
本簡報製作環境的網路代理擋住了 Google Scholar / Semantic Scholar，因此「引用數」多為估計值，並標註來源（如 Crossref、Semantic Scholar），請當作參考下限。
「impact factor」取自 JCR 或第三方彙整（如 Scopus CiteScore），並標註年份；部分期刊在論文發表當年尚無成熟 IF（如 JACEP Open、JMIR mHealth 早年）。
各篇論文全文多數也被代理擋下，內容主要由多來源搜尋摘要交叉比對而成；關鍵數字（樣本數、AUC、模型公式）在多處一致，可信度較高。
一個重要更正
查證時發現：Smart Triage（第 1 篇）常被口耳相傳成「XGBoost」，但實際發表的模型是「多變數 Logistic 回歸 ＋ bootstrap 逐步選變數」，共 9 個預測因子。本簡報以論文原文為準。
這也提醒：二手資訊常有誤差，重要結論最好回到原始論文核對。
低成本設備 × 生命徵象 × 主訴 → 初步檢傷 / 急症判斷

## Slide 45
參考文獻
5 篇主論文 ＋ 內含模型來源
1. Mawji A, Li E, Dunsmuir D, et al. Smart triage: development of a rapid pediatric triage algorithm for use in low-and-middle income countries. Front Pediatr. 2022;10:976870.
外部驗證：Kigo J, et al. External validation of a paediatric Smart Triage model for use in resource limited facilities. PLOS Digit Health. 2024;3(6):e0000293.
2. Lim J, Cloete G, Dunsmuir DT, et al. Usability and feasibility of PIERS on the Move: an mHealth app for pre-eclampsia triage. JMIR Mhealth Uhealth. 2015;3(2):e37.
模型來源：Payne BA, Hutcheon JA, Ansermino JM, et al. miniPIERS: a risk prediction model for pre-eclampsia. PLoS Med. 2014;11(1):e1001589.
3. Raposo A, Marques L, Correia R, et al. e-CoVig: a novel mHealth system for remote monitoring of symptoms in COVID-19. Sensors. 2021;21(10):3397.
4. Joseph JW, Leventhal EL, Grossestreuer AV, et al. Deep-learning approaches to identify critically ill patients at emergency department triage using limited information. J Am Coll Emerg Physicians Open. 2020;1(5):773-781.
5. Hoffman JS, Viswanath VK, Tian C, et al. Smartphone camera oximetry in an induced hypoxemia study. npj Digit Med. 2022;5(1):146.
開源資源：Joseph 程式 github.com/jwjoseph/NN_triage_predict · Hoffman 資料 github.com/ubicomplab/oximetry-phone-cam-data · e-CoVig 相機PPG github.com/Afonsocraposo/ppg
低成本設備 × 生命徵象 × 主訴 → 初步檢傷 / 急症判斷

## Slide 46
名詞附錄
AI 與醫療名詞小辭典（進階）
Logistic 回歸
把幾個輸入加權後輸出「0–1 機率」的統計公式；簡單、可解釋。
神經網路 / 深度學習
多層、會自己從資料學規則的模型；能處理文字、影像等複雜輸入。
CNN 卷積神經網路
擅長從訊號/影像抓局部特徵的一種神經網路。
詞向量 word embedding
把每個字詞變成一串數字，意義相近的詞數字也相近，讓模型「讀懂」文字。
AUROC / AUC
模型排序準不準的分數：0.5＝瞎猜、1.0＝完美；0.8 已算不錯。
敏感度 / 特異度
抓到真病人的比例 / 正確放行沒事者的比例；兩者常需取捨。
ratio-of-ratios
血氧計核心算式：比較兩色光『脈動/穩定』吸光比 → 反推含氧量。
ESI
美國急診 5 級檢傷量表，是常見的傳統比較基準。
MUAC 上臂圍
量上臂一圈，快速反映兒童營養/病況的指標。
概念驗證 / 留一驗證
先證明「做得出來」；留一：用其他人訓練、測沒看過的那個人。
低成本設備 × 生命徵象 × 主訴 → 初步檢傷 / 急症判斷

## Slide 47
一句話帶走
只要「便宜設備量到徵象」＋「聽懂病人主訴」，
再交給對的模型或醫師，就能在沒有專業設備時做出不錯的初步檢傷。
謝謝觀看 · 5 篇論文導讀完